# ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

# (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την επιλογή Αναδόχου

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Περιεχόμενα

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5

1.1	Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα	5

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση	5

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	6

1.4	Θεσμικό πλαίσιο	7

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού	8

1.6	Δημοσιότητα	8

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	9

2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	10

2.1	Γενικές Πληροφορίες	10

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης	10

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	10

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων	10

2.1.4	Γλώσσα	11

2.1.5	Εγγυήσεις	11

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	12

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής	12

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής	12

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού	13

2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	15

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	15

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	16

2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	17

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	17

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	17

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	17

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα	17

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης	21

2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης	21

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	21

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	21

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	21

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	23

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	24

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	25

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	25

3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	27

3.1	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	27

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	27

3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	27

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης	28

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης	29

3.4 Ενστάσεις (Συμβάσεις κάτω των ορίων)	29

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας	30

4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31

4.1	Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)	31

4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	31

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης	31

4.4	Υπεργολαβία	31

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της	31

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης	32

5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	33

5.1	Τρόπος πληρωμής	33

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	34

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων	34

6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	35

6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης	35

6.2 	Διάρκεια σύμβασης	35

6.3	Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης	35

Βλεπε (μεθοδολογια Υλοποιησης)	Error! Bookmark not defined.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης	36

6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση	36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)	37

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	37

2. Θέση εγκατάστασης	38

3. Ποσότητες παραγόμενου πόσιμου νερού	38

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38

1. Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδας	39

2.	Μεθοδολογία υλοποίησης	47

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης	47

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης	48

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης	48

Εγγυήσεις	49

Παρατάσεις	49

Τροποποίηση Σύμβασης	49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων	51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ	66Error! Bookmark not defined.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Δηλώσεις - Έγγραφα αξιολόγησης	91

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ	92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς	93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών	95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης	97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Διάφορα περιγραφικά έγγραφα	99

# ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 1.1	Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα

| Επωνυμία | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ) |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Ελ. Βενιζέλου 47 |
| Πόλη | Λουτράκι |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 20300 |
| Χώρα | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός ΝUTS |  |
| Τηλέφωνο | 27440 69551,2 |
| Φαξ | 27440 69553 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | deyaloutraki@gmail.com |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | ΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) |  |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) |  |

Είδος Αναθέτοντα Φορέα

Ο Αναθέτων Φορέας είναι  η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ) και ανήκει στο ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ.

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα  Φορέα είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)	Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr αλλά και από τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ) Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20300 Λουτράκι Κορινθίας.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, στο δικτυακό τόπο: www. Loutraki-agioitheodoroi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 47, 20300, Λουτράκι, τηλέφωνο επικοινωνίας : 27440 69551,2, Fax: 27440 69553, e-mail : deyaloutraki@gmail.com, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

## 1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ)

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακιου-Αγιων Θεόδωρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ), εξασφαλίζεται από την υπ’ αρ. 135/2016 απόφασης του ΔΣ της (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ), έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2017. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62.98.27 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα και με δέσμευση του υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών των ετών 2018-2019-2020-2021.

## 1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η επεξεργασία υφάλμυρου νερού γεωτρήσεων με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του αλλά και την λειτουργία και συντήρηση μονάδας αντιστροφης όσμωσης ελάχιστης δυναμικότητας 950m3/ημέρα του από τον Αναδόχου και την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου νερού, με τα οποία θα ενισχύεται και τροφοδοτείται το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης των Αγ. Θεοδώρων για συνολικό διάστημα 3 ετών. Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου (πόσιμου) νερού που θα προμηθεύεται η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ από τον Ανάδοχο ανα έτος ανέρχεται σε 343.750 κ.μ.

Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί σύστημα αντίστροφης ώσμωσης σε προκαθορισμένο από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – ΑΓ.Θεοδώρων χώρο. Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων  θα  παράσχει τον κατάλληλο χώρο για το  σύστημα επεξεργασίας νερού στον οποίο θα τοποθετηθούν υποδομές και εγκαταστάσεις του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης με δαπάνες του Αναδόχου και ο Ανάδοχος καλείται στην παροχή πόσιμου νερού, το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΑΓ.Θεοδώρων θα  λαμβάνει στην είσοδο της δεξαμενής πλησίον του σύστηματος επεξεργασίας νερού.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης ήτοι minimum 343.750κ.μ. ετησίως. Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και πιστοποιούνται στην  έξοδο του συστημάτος επεξεργασίας νερού με κατάλληλα συστηματα μέτρησης (υδρόμετρα).

Ο Ανάδοχος λοιπόν θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη εγκατάσταση και την λειτουργία, της μονάδας αφαλάτωσης και το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία

Η προϋπολογιζόμενη συμβατική τιμή στην περίπτωση της παροχής 1.031.250κ.μ. ανέρχεται κατά μέγιστο στα 0,32 €  ανά κυβικό μέτρο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 65122000-0 .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 409.200,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 330.000  ΦΠΑ : € 79.200,00),

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τριαντα έξι (36) μήνες (τρία (3) έτη),  αλλά δύναται :

- Να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250 m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου (σε αυτή την περιπτωση δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες).

- Να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τα 3 έτη, σε περίπτωση που παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου πριν το πέρας των 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Μέρος Α και Β) της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

## 1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Υπ’ αρ. 133/8/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ – Αγ. Θεόδώρων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών,

Υπ’ αρ. 1643/2017  (ΑΔΑ: 6ΝΔΗΟΡ2Θ-ΡΩΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ,

Υπ’ αρ. 2/1/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ – Αγ. Θεόδώρων περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας ή επιτροπών του διαγωνισμού

## 1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/07/2017 και ώρα 10:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  12/07/2017 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 (Αποσφράγιση προσφορών).

## 1.6	Δημοσιότητα

A.	Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : ………

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα  δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 βιβλίο ΙΙ)  και το υπ.αριθ. πρωτ. 1938/07/06/2017 διαβιβαστικό έγγραφο για δημοσίευση:

α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  (ημερήσια τοπική εφημερίδα),

β) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (ημερήσια τοπική εφημερίδα),

γ) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Οικον. εφημερίδα των Αθηνών),

δ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ (Οικον. εφημερίδα των Αθηνών),

ε) ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα),

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Γ.	Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

(Σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016 και άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με την οποία, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 1.1.2021.)

## 1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

# 2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## 2.1	Γενικές Πληροφορίες

### 2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

- η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  – Δηλώσεις -  Έγγραφα αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – Έντυπο Τεκμηρίωσης της επαγγελματικής και Τεχνικής ικανότητας του διαγωνιζομένου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII -  Σχέδιο της σύμβασης

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

- το σχέδιο σύμβασης με τα Παραρτήματά της

### 2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενo.

### 2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

### 2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

### 2.1.5	Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σχετικά Υποδείγματα των εγγυητικών συμμετοχης και καλης εκτέλεσης δίδονται στο Παράρτημα VII

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πραξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της συμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων χιλιάδων εξακοσίων  ευρώ 6.600,00 €, (σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  31/01/2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του Προληπτικού ελέγχου συμβάσεων Ο.Τ.Α. από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.2.4. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

### 2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του Ν. 4412/2016 βιβλίο ΙΙ) δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.4. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 305 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 306 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

### 2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

### 2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να διαθέτουν την οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Άρθρο.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Να διαθέτει μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη ύψους τουλάχιστον 330.000€, στο αντικείμενο που αφορά σε υπηρεσίες παροχής/ επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται σαν άθροισμα των μέσων ετήσιων κύκλων εργασιών των συμμετεχόντων επί το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στην Κοινοπραξία.

Να δηλώσουν ότι διαθέτουν:

α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

- έτος (2016) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

- έτος (2015) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

- έτος (2014) κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών

αριθμός ετών (2014,2015,2016) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (500.000,00) νόμισμα (ευρώ)

και

γ) ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:

- έτος (2016)  κύκλος εργασιών (330.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

- έτος (2015)  κύκλος εργασιών (330.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

- έτος (2014)  κύκλος εργασιών (330.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ €)

δ) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών

αριθμός ετών (2014,2015,2016) μέσος ειδικός κύκλος εργασιών (330.000,00) νόμισμα ( ευρώ)

### 2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται:

α) κατά την διάρκεια των 3 τελευταίων ετών να έχουν εκτελεσει τουλάχιστον 2 συμβασεις παροχής υπηρεσιων του συγκεκριμένου τύπου, ήτοι να έχουν εγκαταστησει, λειτουργήσει και συντηρήσει με απολυτη επιτυχία για τρία (3) τουλαχιστον έτη δύο (2) συστήματα επεξεργασιας νερου με την τεχνική της αντίστροφης όσμωσης, με ελάχιστη ημερήσια δυναμικότητα τουλάχιστον 950 m3 ανά ημέρα, καθεμιά.

Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις που έχει αναλάβει να λειτουργήσει και συντηρήσει (ή ήδη λειτούργησε και συντήρησε) θα πρέπει να είχε ή να έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησής τους, για τουλάχιστον 3 έτη, με δικό του προσωπικό, και επισης θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμου να έχει παραξει νερό ποιοτητας καταλληλης για την ανθρωπινη κατανάλωση και ποσότητας τουλαχιστον 343.750 κυβικών ανά έτος, από κάθε σύστημα.

β) Όσον αφορά στην  παροχή υπηρεσιών, το  προσωπικό που θα απαιτηθεί, κατ’ ελάχιστον, είναι:

Ένας (1) διπλωματούχος μηχανικός Π.Ε. (Χημικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός), με (3) τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχο έργο ως υπεύθυνος Λειτουργίας της εγκατάστασης

Ένας (1) μηχανικός (Χημικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός) Π.Ε. ή Τ.Ε. πλήρους απασχόλησης με φυσική παρουσία στο έργο (5 εργάσιμες μερες) προκειμένου να εκτελεί καθημερινα της εργασίες της Τακτικής συντήρησης τουλάχιστον τριετούς  εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστασεις (Λειτουργία και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης)  ως υπεύθυνος Συντήρησης της εγκατάστασης

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την τηλεπαρακολουθηση της εγκατάστασης επι 24ωρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί. Τα μέλη της ομάδας έργου θα  πρέπει να διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία, εμπειρία  σε αντίστοιχα έργα η οποία θα πιστοποιείται με την με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.

### 2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο κατασκευαστής της μονάδας όπως και οι προσφέροντες πάροχοι υπηρεσιών στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για την παροχή υπηρεσίων εγκαταστασης και συντηρησης μονάδων επεξεργασίας νερου καθώς επίσης και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν. 4412/2016 με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης.

### 2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

### 2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

#### 2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

#### 2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου  316 παρ.  3  περ. γ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ν. 4412/2016 βιβλίο.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν .

1) Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες επεξεργασίας νερού, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, που να φαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εδικών εργασιών καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο όπως περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με τα αντίστοιχα  τιμολόγια

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, οφείλει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτει την Ειδική τεχνική – επαγγελματική ικανότητα και να προσκομίσει :

- Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία  από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενη απο Βεβαίωση ειδικής τεχνικής ικανότητας και καλής εκτέλεσης από Α.Α. δημοσίου ή Ιδιώτη,  από την οποία θα αποδεικνύεται από την εγκατάσταση και λειτουργία  και συντήρησης για τουλάχιστον τρία (3) έτη συστήματος αφαλάτωσης με την τεχνολογία της αντιστροφης όσμωσης, με ελάχιστη ημερήσια δυναμικότητα 950 κ.μ.ανα ημέρα, από τον διαγωνιζόμενο

Από τα αναφερόμενα στα πιστοποιητικά πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2.2.6: Να έχει λειτουργήσει και συντηρήσει τουλάχιστον 2 εγκαταστάσεις  αφαλάτωσης δυναμικότητας 950κυβικών ανά έτος,  με απόλυτη επιτυχία για 3 έτη. Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις που έχει αναλάβει να λειτουργήσει και συντηρήσει (ή ήδη λειτούργησε και συντήρησε) θα πρέπει να είχε ή να έχει εξολοκλήρου την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησής τους,

Τα πιστοποιητικά του εργοδότη – δημοσίου φορέα, ή η βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, που θα πιστοποιούν τα παραπάνω θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα αναφέροντας ρητά την θέση του υπογράφοντα (δύναται να προσκόμιστει και αντίγραφο της βεβαίωσης νόμιμα επικυρωμένο από δικηγόρο).

- Υ.Δήλωση του υποψηφίου στην οποια να δηλωνει υπεύθυνα τις παρόμοιες συμβάσεις που εχει εκτελέσει με σαφή αναφορά στην διαρκεια της σύμβασης, παραγωγή κυβικών ανά έτος. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει ως παραστατικά αποδειξης τις συμβάσεις ή τα τιμολογια για τα οποία θα προσκομιστούν χωρίς τιμες.

- Για το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση της μονάδας αφαλάτωσης οι διαγωνιζόμενοι  θα υποβάλουν :

- Πίνακα Ομάδας έργου συνοδευόμενο από τα αντιστοιχα βιογραφικα και βεβαιώσεις εμπειρίας του προτεινόμενου απασχολούμενου προσωπικου από οπου να προκύπτει ότι καλύπτονται τα τυπικα προσόντα.

- Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού κατά την ημέρα υποβολής του διαγωνισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί για τη παροχή του νερού.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

α. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 καθώς επίσης και

β. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο, κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν. 4412/2016 με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 βιβλίο ΙΙ (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 βιβλίο Ι).

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Να έχουν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με τον διαγωνιζόμενο στο οποίο ρητά να αναφέρεται η παροχή της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας τους για την υπόψη προμήθεια – παροχή υπηρεσίας. Τα ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και τα έγγραφα της  παραγράφου β) εφόσον είναι ξενόγλωσσα θα φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά

Επίσης θα πρέπει:

α) να καλύπτει τις απαιτήσεις εμπειρίας ή της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρούσας  Διακήρυξης και επομένως να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) να προσκομίσει  ως εγγύηση απόφαση του διοικητικού του οργάνου που να βεβαιώνει ότι συμμετέχει στο διαγωνισμό και αναλαμβάνει να καλύψει τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία, της σύμβασης σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος και δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές και επίσης ότι αποδέχεται την αλληλέγγυα ευθύνη τους εις ολόκληρο για την εκτέλεση της υπόψη σύμβασης απέναντι στην αναθέτουσα αρχή

## 2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής.

## 2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα  Ι & ΙΙ της Διακήρυξης,  για το σύνολο της παροχής υπηρεσιας .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

### 2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

Ηλεκτρονική Διαδικασία

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Α.Φ. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπό) φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostile). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

### 2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016  και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) και έχει αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.5, 2.2.2, και το παράρτημα VIII της παρούσας διακήρυξης.

γ) Βεβαίωση της ΔΕΥΑΛ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ότι εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του διαγωνιζόμενου επισκέφτηκαν το χώρο εγκατάστασης και ενημερώθηκαν από υπαλληλο της ΔΕΥΑΛ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ για αυτήν, σε συνέχεια ηλεκτρονικά αναρτημένου μηνύματος από τον κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προς καθορισμό της ημερομηνίας επισκέψεων

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  (I) της Διακήρυξης,περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Πιο συγκεκριμένα Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης και παράδοσης του πόσιμου νερού μέχρι τις δεξαμενές του της ΔΕΥΑ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ  καθώς και των μέσων που για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουν.

Στην έκθεση αυτή, θα περιγράφεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει  ο Διαγωνιζόμενος για τον έλεγχο της ποιότητας αλλά και η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,  με σκοπό την εκτέλεση του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η τεχνική λύση που θα παρουσιαστεί, πρέπει να είναι κατά βάση σύμφωνη με την τεχνική έκθεση πού συνοδεύει την παρούσα.

Μέσω της τεχνικής έκθεσης, κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου και να αναλύσει τον τρόπο ανταπόκρισής του σε αυτές καθώς και να τις διευρύνει - εμπλουτίσει.

Μέσα στη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και των παραδοτέων του έργου, δίνοντας έμφαση στην πληρότητα της ανάλυσης. Να υλοποιεί όλες τις ενέργειες του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, έτσι ώστε να είναι έγκαιρη ολοκλήρωση των διάφορων σταδιων του έργου και αποτελεσματική η Παροχή υπηρεσιας .

Θα πρεπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των τυχόν υποδομών και του εξοπλισμου,   που θα χρησιμοποιησει για την παροχή υπηρεσίας, από οπου να προκύπτει ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των προδιαγραφών του εξοπλισμού, σε σχέση με εκείνα που ορίζονται στο παράρτημα του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. (Περιγραφή των Υποδομών, του Εξοπλισμού και του Προσωπικού για την υλοποίηση των απαιτήσεων)

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών.

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτησεις της νομοθεσίας .

Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

### 2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»:

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατωτέρω ενδεικτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΙΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ:

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΜΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Παροχή υπηρεσιων επεξεργασιας νερού για 3 έτη (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) | 343.750 m3 * 3 Ετη = 1.031.250 m3 | 0,32€ /m3 | 330.000€ |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 330.000€ |
| ΦΠΑ 24% | 79.200€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) | 409.200€ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό) φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον αναθέτοντα φορέα στο κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.

### 2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημέρων, προσμετρούμενων από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.)  της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

### 2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο  310 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (άρθρο 305 (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73) του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης

# 3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 3.1	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

### 3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 315 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 12/07/2017 και ώρα 10:00

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ν. 4412/2016.

### 3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο του φακέλου Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των προσφορών που γίνονται δεκτές.

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο α΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται το άρθρο 313  του Ν. 4412/2016 .

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

## 3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Τ.Ε.Υ.Δ. ,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

## 3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 315 (& άρθρο 100) του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τον επιτροπο του Ελεγκτικού Συνέδριου, σύμφωνα με τα άρθρο 36 του ν. 4129/2013,

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## 3.4 Ενστάσεις (Συμβάσεις κάτω των ορίων)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

## 3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

# 4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 4.1	Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλου του αντικειμένου της σύμβασης (Παροχής Υπηρεσίας), ήτοι μετά την ολοκλήρωση της 3ετούς λειτουργίας.

## 4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## 4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

## 4.4	Υπεργολαβία

Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου σε
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση
της παροχής και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος.

## 4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 βιβλίο ΙΙ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

## 4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 βιβλίο ΙΙ, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

# 5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Πιο αναλυτικά:

Το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έκδοση σχετικού τιμολογίου.

1. Η πληρωμή για το παρεχόμενο πόσιμο νερό που θα προμηθεύει ο Ανάδοχος στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα γίνεται ως ακολούθως:

α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο  δηλώνοντας το ποσό, το οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του πόσιμου νερού που έχει παραδώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε, όπως αυτή φαίνεται στην μηνιαία δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο «Mετρήσεις ποσοτήτων νερού» (Παράρτημα ΙΙ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ παρ. 7) επί την τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

β) Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, τοις μετρητοίς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

γ) Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Λ αδυνατεί να πληρώσει τον Ανάδοχο μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο των 30 ημερών, το οφειλόμενο  ποσό θα επιβαρυνθεί με δικαιοπρακτικό τόκο, σύμφωνα με την τρέχουσα μονάδα, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος, που θα υπολογιστεί από την τελευταία ημέρα όπου θα έπρεπε να έχει γίνει η πληρωμή (εξήντα (30) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου) ως την ημέρα εξόφλησης. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

2.  Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τιμή μονάδας για το αφαλατωμένο- πόσιμο  νερό που θα παρέχεται με βάση τη σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, σε ευρώ/m3 αφαλατωμένου – πόσιμου νερού.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016  καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας  20 % επί του καθαρού ποσού.

## 5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

## 5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

# 6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## 6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών (Α.Δ.Σ. 5/1/2017) η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (το Δ.Σ. της Επχείρησης ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

## 6.2 	Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την θέση σε λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας νερου.

Μπορεί να ληξει  νωρίτερα εφοσον εχει  συντελεστεί η ολοκλήρωση παράδοσης των συνολικών κυβικών. Επισης δυναται να παραταθει για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες μετά το πέρας των 36 μηνών,σε περιπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει παραλαβει λόγω δικής της αδυναμίας το σύνολο των κυβικών, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιωθεί για την ποσότητα κυβικών που δεν παρέλαβε η Α.Α.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

## 6.3	Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα II της παρούσας. Η παραλαβή της ποσότητας του πόσιμου νερού θα γίνεται από την “Επιτροπή Παραλαβής" η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης και κατ' επέκταση της μελέτης θα ορισθεί τεχνικός υπάλληλος ως Επιβλέπων της σύμβασης από την αρμόδια  Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η "Επιτροπή παραλαβής" και ο Επιβλέπων της σύμβασης θα αποτελούν την "Ομάδα Επίβλεψης" με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της "βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού" και την "βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης" αντιστοίχως.

## Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

## 6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.

Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων είναι  ΝΠΙΔ  κοινωφελούς ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση των Δήμων Λουτρακίου – ΑΓ. Θεοδώρων. Διαθέτει Οικονομική - Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές.

Οργανωτική δομή του Α.Φ.

Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων  διοικείται από το  Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή και τα τμήματα Οικονομικής - Διοικητικής Υπηρεσίας και Τεχνικής Υπηρεσίας. Η κάθε υπηρεσία είναι διαιρεμένη σε Τμήματα και κάθε Τμήμα στα αντίστοιχα Γραφεία για την παρακολούθηση των εργασιών.

## ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών επεξεργασμένου ύδατος από αφαλάτωση

Οι εξαιρετικά φτωχές υδρογεωλογικά  χρονιές (χειμώνες 2015 και 2016) με ελάχιστες βροχές και χιόνια, οδήγησε όχι μόνο στην μηδενική αναπλήρωση των υδατικών αποθεμάτων αλλά και στην συνεχή λειτουργία των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ για την κάλυψη των χειμερινών αναγκών.

Ιδιαίτερα στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων οι παροχές των πηγών και γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ στις αρχές Απριλίου 2017 εμφανίζονταν δραματικά μειωμένες κατά 48% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

| Πηγή/Γεώτρηση | Παροχή Απρίλιος 2017 (m3/h) | Παροχή Μάιος 2015 (m3/h) | Μείωση Παροχής (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Πηγή Σοροβίτσας | 15 | 35 | -20 |
| Πηγές Μανπέτα-Μπουι | 10 | 30 | -20 |
| Γεώτρηση Αραμπατζή 1 | 25 | 55 | -30 |
| Γεώτρηση Αραμπατζή 2 | 20 | 30 | -10 |
| Γεώτρηση Αραμπατζή 3 | 12 | 25 | -13 |
| Γεώτρηση Αγ. Παρασκευή | 12 | 20 | -8 |
| Γεώτρηση Κόντη | 15 | 20 | -5 |
| Γεώτρηση Αγ. Νικολάου | 14 | 20 | -6 |
| Γεώτρηση Λαζάρου | 5 | 12 | -7 |
| Γεώτρηση Ούλου | 17 | 25 | -8 |
| Γεώτρηση Πλατάνου | 5 | 12 | -7 |
| Γεώτρηση Καραπίπα | 9 | 20 | -11 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 159 | 304 | -145 |

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται η άμεση και επιτακτική αναγκαιότητα αναπλήρωσης των υδατικών αποθεμάτων πόσιμου νερού που δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

Συμβολή στο θέμα  αναπλήρωσης των υδατικών πόρων αποτέλεσε η επεξεργασία υφάλμυρου μη-πόσιμου νερού μέσω μίσθωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας για χρονικό διάστημα 5 μηνών στο έτος 2016, ενός διυλιστηρίου αντίστροφης ώσμωσης ελάχιστης ημερήσιας δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων, που δυστυχώς δεν στάθηκε αρκετό για την απρόσκοπτη υδροδότηση των καταναλωτών (μονίμων και επισκεπτών) στους Αγ. Θεοδώρους, με αποτέλεσμα την εκ περιτροπής υδροδότησή τους με άμεσο αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής.

Έτσι λοιπόν η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. κρίνει σκόπιμο και προτείνει την υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος παροχής υπηρεσιών επεξεργασμένου ύδατος από αφαλάτωση στην Δ.Ε.  Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου αφενός μεν να ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση από τις ούτως ή άλλως δυσμενείς υδρογεωλογικά  καιρικές συνθήκες αφετέρου δε να μεγιστοποιήσει το επίπεδο της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού στους καταναλωτές και επιχειρήσεις στην εν λόγω τουριστική περιοχή.

Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασμένου ύδατος από αφαλάτωση θα αφορά την παραγωγή 950 μ3 πόσιμου νερού ανά ημέρα.

Η διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας (ΕΣΗΔΗΣ).

Η προτεινόμενη υλοποίηση τριετούς διάρκειας θεωρείται και οικονομικά συμφερότερη αφού είναι δεδομένο ότι θα επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή τιμή ανά κυβικό επεξεργασμένου ύδατος.

2. Θέση εγκατάστασης

Για την θέση εγκατάστασης του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης επιλέχθηκε ο χώρος της Δεξαμενής Αμαξοστασίου Αγ. Θεοδώρων, όπου υφίσταται γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 40-45 m3/h υφάλμυρου νερού αγωγιμότητας 11.000 μS/cm, και  από την γεώτρηση (FULGOR)  με δυνατότητα παροχής 10-15 m3/h υφάλμυρου νερού από την επεξεργασία του οποίου μπορούν να παραχθούν περί τα 950 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ανά ημέρα.

Το επεξεργασμένο πόσιμο νερό οδηγείται στην Δεξαμενή Αμαξοστασίου από την οποία τροφοδοτούνται μέσω αντλητικών συγκροτημάτων οι οικισμοί Μασιάρι, Μπεσκάκι, Σκυρωνίδα, Κόκκινο Λιθάρι και Κατσιβίρι.

3. Ποσότητες παραγόμενου πόσιμου νερού

Προς έλεγχο και απόδειξη των παραγόμενων ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού θα εγκατασταθουν στην έξοδο  του συστήματος επεξεργασίας νερού  δύο  μετρητών παροχής, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5% και  θα συντάσσεται σε μηνιαία βάση πρωτόκολλο καταγραφής της ένδειξης του ανωτέρω υδρομετρητή.

Σύμφωνα με τον τριετή προγραμματισμό-σύμβαση,  η συνολική  ελάχιστη ποσότητα παραγομένου νερού θα είναι 1.031.250 μ3/(τριετία). Ανά έτος θα είναι  1.031.250 : 3 = 343.750 μ3/έτος.

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι παροχή πόσιμου νερού μεσω Διυλιστηρίου αντίστροφης ώσμωσης ελάχιστης δυναμικότητας  950m3/ημέρα, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του αλλά και την λειτουργία του από πλευράς του Αναδόχου, με σκοπό την Επεξεργασία Υφάλμυρου Νερού για την παραγωγή 950 m3 πόσιμου νερού προς την Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων, με τα οποία θα ενισχύεται και τροφοδοτείται το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης των Αγ. Θεοδώρων για συνολικό διάστημα 3 ετων. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθει το σύστημα αντιστροφης ώσμωσης σε προκαθορισμένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – ΑΓ.Θεοδώρων  χώρο.

## 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδας

1.1. Θέση εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του Συστήματος θα γίνει σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 300 m2 πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης και στο χώρο πλησίον της δεξαμενης τροφοδοσιας των Ανατολικών Οικισμών της Δ.Ε. Αγιων Θεοδώρων. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδοσει όλες τις σχετικές άδειες , με δεδόμενο ότι η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ θα μεριμνήσει για την άδειες χρήσης του υφαλμυρου νερου τροφοδοσίας αλλα και αποχέτευσης

Η μονάδα θα βρίσκεται πλήρως εγκατεστημένη εντός εμπορευματοκιβωτίων (container) ενδεικτικών διαστάσεων 12x2.5x2.5m.

1.2.Υποδομές

Θα γίνει χρήση υπάρχουσας γεώτρησης τροφοδοσίας υφάλμυρου νερού και δεξαμενής συλλογής ακατέργαστου πλησίων της εγκατάστασης. Το παραγόμενο πόσιμο νερό, θα διοχετεύεται από την έξοδο της μονάδας στην υπάρχουσα δεξαμενή ποσίμου, η οποία βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης.

Το αποριπτόμενο νερό από τη μονάδα (συμπύκνωμα) θα απορρίπτεται σε κατάλληλο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της εγκατάστασης και δύναται να κάνει κατάλληλη χρήση των υπαρχόντων υποδομών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας.

1.3.Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας

Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στάδια επεξεργασίας :

### Προκατεργασία.

- Τροφοδοσία νερού προς επεξεργασία (αντλία τροφοδοσίας)

- Φίλτρανση με πολυστρωματικά φίλτρα θολότητας – αιωρούμενων σωματιδίων (αμμόφιλτρα)

- Δοσομέτρηση αντικαθαλατωτικού

- Φίλτρανση μέσω φίλτρων σάκου ή φυσιγγίων εναλλακτικά.

### Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης.

- Κατάθλιψη προεπεξεργασμένου νερού σε υψηλή πίεση μέσω πολυβαθμιων φυγοκεντρικών αντλιών

- Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού υψηλής αλατότητας με διέλευση από μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης (R.O.)

- Σύστημα αυτόματης έκπλυσης μεμβρανών

- Μονάδα χημικού καθαρισμού (Cleaning In Place - μπορεί να είναι κοινή με το σύστημα έκπλυσης)

### Μετακατεργασία.

- Αύξηση αλκαλικότητας και διόρθωση του pH

- Χλωρίωση

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κλπ) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων της μονάδας (αντλίες τροφοδοσίας υφάλμυρου νερού, σωλήνες κατάθλιψης, φίλτρα, αντλίες υψηλής πίεσης, μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης, ανάκτηση ενέργειας, δοσομετρικές αντλίες, χημικά υλικά κλπ.) θα είναι αποκλειστικά επιλογές του προμηθευτή ανάλογα με τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του κάθε προσφερόμενου συστήματος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη θαλάσσια διάβρωση και τα χημικά υλικά κ.λ.π. (όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά).

  - Διατάξεις – συστήματα

### Τροφοδοσία του υφάλμυρου νερού.

Η τροφοδοσία του υφάλμυρου νερού προς την επεξεργασία θα παρέχεται από δημοτική γεώτρηση υφάλμυρου νερού στο χώρο της εγκατάστασης και με χρήση υπάρχουσας υποβρύχιας αντλίας. Η τροφοδοσία της μονάδας θα πραγματοποιείται από υφιστάμενη πλαστική δεξαμενής ακατέργαστου 10m3, η οποία θα παρεμβάλλεται μεταξύ της γεώτρησης και της μονάδας επεξεργασίας. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση του αυτοματισμού υποβρύχιας αντλίας-δεξαμενής, έτσι ώστε ο έλεγχος της αντλίας να πραγματοποιείται με βάση τη στάθμη της δεξαμενής. Ο ανάδοχος επίσης θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής και επιδιόρθωσης της υπάρχουσας δεξαμενής, προκειμένου να γίνει απόλυτα λειτουργική.

Η τροφοδοσία από τη δεξαμενή προς τη μονάδα επεξεργασίας, θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλη εξωτερική αντλία προμήθειας και εγκατάστασης από τον ανάδοχο και η οποία θα αναρροφά το νερό από τη  δεξαμενή με αγωγούς κατάλληλης διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC κατάλληλης πίεσης λειτουργίας (υλικό κατάλληλο για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, υψηλής αντοχής στη διάβρωση από το υφάλμυρο νερό) και θα το καταθλίβει προς επεξεργασία. Στην κατάθλιψη, οι σωληνώσεις θα πρέπει να φέρουν βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα απομόνωσης κατάλληλων επίσης υλικών και διαμέτρου

Η αντλία τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι οριζόντια, φυγοκεντρικού τύπου και τα τμήματά της που έρχονται σε επαφή με το υφάλμυρο νερό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερο.

### Φίλτρανση με φίλτρο θολότητας (αμμόφιλτρο).

Το νερό κατόπιν, θα οδεύει προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου θα κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούμενα σωματίδια, σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και θα περιορίζεται η ρυπαρότητα του υφάλμυρου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για τις μεμβράνες ορίων.

Για τη φίλτρανση, χρησιμοποιούνται διαφορετικής σύστασης, διαφορετικής κοκκομετρίας και διαφορετικού ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιμοποιείται διαφορετικής κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άμμος και ανθρακίτη. Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις απαιτούμενες ποσότητες που περιέχονται σ’ αυτά.

Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο καθαριζόμενο νερό και θα συνοδεύονται της προσφοράς από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12902:2004.

Ο αριθμός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και ελάχιστο ύψος κλίνης 1 m (υλικά φίλτρανσης και υποστρώματα χαλικιών) σε συνάρτηση με την άριστη καθαρότητα. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται με την βοήθεια αυτοματισμών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις (σε καμία περίπτωση ο καθαρισμός αυτός δεν θα είναι επιβλαβής και δεν θα μειώνει τη ζωή του φίλτρου). Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν απομακρύνθηκε προετοιμάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Οι έξοδοι των αποχετεύσεων κάθε φίλτρου (αντίστροφης πλύσης και κανονικής πλύσης) θα είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστές ροής για την τήρηση των σωστών παροχών (επί ποινή αποκλεισμού).

Τα φίλτρα θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και θα έχουν ονομαστική πίεση δοκιμής μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ’ ελάχιστο 8 bar.

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας.

Τα φίλτρα θα φέρουν κατάλληλο σχεδιασμό για άδειασμα ή πλήρωση αυτών χωρίς να απαιτείται να αποσυνδεθούν υδραυλικά.

Ο αριθμός τους και η επιφάνεια φίλτρανσης θα είναι τέτοια ώστε να τηρείται ταχύτητα φίλτρανσης 12 m/h μέγιστο (επί ποινή αποκλεισμού).

### Σύστημα έγχυσης αντικαθαλατωτικού

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει τροφοδότηση αντικαθαλατωτικού χημικού, για την αποφυγή καθαλατώσεων και μείωσης της απόδοσης των μεμβρανών.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από:

- Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.

- Δοσομετρικό δοχείο διαλύματος τουλάχιστον 100 l, απ’ όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στην ουσία αυτή συνθετικό υλικό και θα φέρει δείκτη στάθμης.

### Φίλτρανση μέσω φίλτρων σάκου ή φυσιγγίων

Το φίλτρο ή τα φίλτρα έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου του 1 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια φίλτρανσης. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν αντικαθιστώμενα φίλτρα σάκου ή εναλλακτικά φίλτρα φυσσιγίων κατάλληλα διαστασιολογημένων. Η παροχή του κάθε φίλτρου, δεν θα είναι μεγαλύτερη από την συνιστώμενη από τον κατασκευαστή, και θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 6 bar. Το δοχείο θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα duplex κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό. Κατά την προσφορά ο κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη τεχνικά στοιχεία των φίλτρων (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, παροχή ανά ώρα, παράμετροι λειτουργίας κ.λπ.).

### Αντλίες υψηλής πίεσης

Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης ώσμωσης, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλου τύπου αντλίες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα χάλυβα AISI 904L ή duplex για να αντέχουν την αυξημένη διαβρωτικότητα του υφάλμυρου νερού προς επεξεργασία.

Μόνο για το πρώτο στάδιο της αντίστροφης ώσμωσης όπου η αλατότητα του νερού δεν υπερβαίνει τα 11.000 μS/cm επιτρέπεται η αντλία να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ή ανώτερο.

Για λόγους εξασφάλισης εφεδρείας και καλύτερης κατανομής των ροών ανα στάδιο αντίστροφης ώσμωσης απαιτούνται τουλάχιστον 2 αντλίες στο κύκλωμα υψηλής πίεσης.

Η σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνεται με ταχυσυνδέσμους τύπου Victaulic® ή φλάντζα, ώστε να είναι εύκολη η απομάκρυνση τους.

Β. Ηλεκτροκινητήρας οδήγησης αντλίας/ων υψηλής πίεσης.

Οι προσφερόμενοι ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζουν την οδήγηση των αντλίων υψηλής πίεσης και θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και κλάσης μόνωσης, και ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον ΙΕ2.

Γ. Διάταξη ομαλής εκκίνησης – στάσης των αντλίών υψηλής πίεσης.

Για την αποφυγή των ισχυρών καταπονήσεων της μονάδας κατά τη φάση εκκίνησης και στάσης των αντλίων υψηλής πίεσης (υδραυλικό πλήγμα), θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη προστασίας. Θα τοποθετηθεί κατ’ επιλογή κάθε προμηθευτή, διάταξη ομαλής εκκίνησης και στάσης (soft starter – soft stopping), για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού ή ρυθμιστές στροφών (για τον έλεγχο των αντλιών υψηλής πίεσης).

### Διάταξη Ανάκτησης Ενέργειας

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προβλέπεται υποχρεωτικά η χρήση διάταξης ανάκτησης ενέργειας. Τα βρεχόμενα τμήματα τμήματα της διάταξης ανάκτησης ενέργειας θα είναι από υψηλής αντοχής στη πίεση και στη διάβρωση υλικά.

### Συστοιχία ωσμωτικών μεμβρανών - μεμβρανοθήκες

Θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος αριθμός από δοχεία πίεσης μεμβρανών (μεμβρανοθήκες), από σύνθετα πολυμερή υλικά, με κατάλληλη πίεση σχεδιασμού. Το υφάλμυρο νερό μετά το συγκρότημα υψηλής πίεσης, θα εισέρχεται στις ωσμωτικές μεμβράνες, στις οποίες θα κατακρατείται τουλάχιστον το 98% των αλάτων. Αναλυτικότερα το υφάλμυρο νερό θα πρέπει να οδηγείται με υψηλή πίεση στις οσμωτικές μεμβράνες όπου διαχωρίζεται:

- στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία μετακατεργασίας και αποθήκευσης και

- στην άλμη (συμπύκνωμα), που θα αποβάλλεται αφού διέλθει από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας και θα οδηγείται στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης.

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη παραγωγή, εξαρτάται από τον τύπο τους και τον συνολικό σχεδιασμό της μονάδας. Ο προμηθευτής για τα παραπάνω θα παρέχει λεπτομερή ανάλυση, prospectus και πίνακα απόδοσης συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης ώστε να τεκμηριώνεται η λειτουργία του συστήματος με ανάκτηση παραγόμενου νερού 82% (επι ποινή αποκλεισμού).

Η διάταξη των μεμβρανών εντός των containers θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η αντικατάσταση της οποιασδήποτε μεμβράνης θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής πίεσης του υφάλμυρου νερού (εισαγωγή των μεμβρανών) και της άλμης (εξαγωγή), θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα duplex ή ανώτερο, εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε διαβρώσεις και καταπονήσεις, ενώ το αφαλατωμένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται με σωληνώσεις από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό.

### Εκπλυση μεμβρανών

Το σύστημα των μεμβρανών θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αυτόματης έκπλυσης, για να ξεπλένονται οι μεμβράνες και οι αντλίες υψηλής πίεσης, από το υφάλμυρο νερό κάθε φορά που η μονάδα σταματά να λειτουργεί ώστε να αποφεύγονται οι διαβρώσεις λόγω στασιμότητας των αλάτων.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από δεξαμενή αφαλατωμένου, μη χλωριωμένου νερού κατάλληλης χωρητικότητας, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση. Σχετικοί υπολογισμοί και τεχνικά στοιχεία θα συνοδεύουν την επιλογή του προμηθευτή.

Η μονάδα θα πρέπει να σταματά προγραμματισμένα τη λειτουργία της και θα πραγματοποιεί αυτόματα τον καθαρισμό, διοχετεύοντας καθαρό αφαλατωμένο νερό μέσω κατάλληλης αντλίας στις μεμβράνες. Η αντλία στα διαβρεχόμενα μέρη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/316L.

### Μονάδα χημικών καθαρισμών

Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή καθαρισμός με χημικά μέσα, για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και καταστροφή των μεμβρανών.

Το σύστημα χημικού καθαρισμού (μπορεί να είναι κοινό με την μονάδα έκπλυσης) θα αποτελείται από:

- δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό των μεμβρανών,

- Μία (1) φυγοκεντρική αντλία τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα 316/316L ή ανώτερο στα διαβρεχόμενα μέρη.

- Βαλβίδα ρύθμισης παροχής διαλύματος.

Το είδος και οι ποσότητες των χημικών ουσιών που απαιτούνται, καθώς και η συχνότητα των χημικών καθαρισμών, θα προσδιορίζονται λεπτομερώς στην προσφορά κάθε προμηθευτή, μαζί με αναλυτικό προσδιορισμό κόστους ανά κύκλο.

### Σύστημα μεταχλωρίωσης

Για την χλωρίωση του παραγόμενου πόσιμου νερού θα χρησιμοποιηθούν :

- Μία αντλία διαφραγματικού τύπου (η μία εφεδρική) ρυθμιζόμενης παροχής με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, ηλεκτρονικού τύπου. Η αντλία θα διαθέτει εύρος ρύθμισης παροχής 1:3000 και θα έχει ομαλή-συνεχή δοσομέτρηση. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό θα είναι κατασκευασμένα από πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά.

- Δοσομετρικό δοχείο υποχλωριώδους νατρίου (κοινό με την προχλωρίωση).

### Σωληνώσεις

Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης και τα υδραυλικά τους εξαρτήματα (συστολές, καμπύλες, ταυ, κ.ά.), από τις αντλίες υψηλής πίεσης προς τις μεμβράνες και την εξαγωγή της άλμης προς το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα duplex.

Οι υπόλοιπες σωληνώσεις χαμηλής πίεσης και τα εξαρτήματά τους (γραμμή παροχής υφάλμυρου νερού, έξοδος πόσιμου νερού κλπ), θα πρέπει να είναι από UPVC ή πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλης πίεσης λειτουργίας, μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού υψηλής αντοχής στη διάβρωση.

### Βάσεις στήριξης

Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτημάτων των μονάδων, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με δοκούς από ανοξείδωτο χάλυβα ικανής διατομής. Από το ίδιο υλικό θα  είναι και κάθε κοχλίας και περικόχλιο με το οποίο θα αναρτώνται εξαρτήματα και συσκευές επ’ αυτών. Στα σημεία έδρασης, θα πρέπει να παρεμβάλλονται επίσης από ανθεκτικά ελαστικά παρεμβύσματα, για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων, όπου απαιτούνται.

### Όργανα ελέγχου

Στις προσφερόμενες μονάδες αφαλάτωσης θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, που θα επιτηρούν πλήρως τις διαδικασίες προεπεξεργασίας (πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρισμός αυτών, λειτουργία όλων των δοσομετρητών κ.ά.), μετεπεξεργασίας παραγόμενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης, πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας των διαφόρων διατάξεων, δοσομετρητές κ.ά.) και διαδικασίας αντίστροφης ώσμωσης (πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας συγκροτήματος υψηλής πίεσης και οσμωτικών μεμβρανών, έκπλυση μεμβρανών, χημικών καθαρισμών κ.ά.).

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να ελέγχονται οι εξής παράμετροι:

- αγωγιμότητα εισερχόμενου νερού

- αγωγιμότητα παραγόμενου νερού

- pH εισερχόμενου νερού

- pH πόσιμου νερού

- παροχή παραγόμενου νερού

- παροχή απορριπτόμενης άλμης

- θερμοκρασία υφάλμυρου νερού

- Μεταδότες χαμηλής/υψηλής πίεσης

- Μανόμετρα χαμηλής/υψηλής πίεσης

Όλα τα ηλεκτρονικά όργανα θα έχουν τοπική ένδειξη και θα είναι συνδεδεμένα στο PLC όπου θα απεικονίζεται και εκεί η τιμή τους.

Τα βρεχόμενα τμήματα των μεταδοτών πίεσης και των μανομέτρων θα είναι από AISI316 ή ανώτερο.

Τα όργανα ελέγχου θα πρέπει να διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή υπέρβαση των καθορισμένων ορίων. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα πρέπει να αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά στο διάγραμμα ροής που θα υποβληθεί με την προσφορά.

### Διατάξεις ασφαλείας της μονάδας

Για την απόλυτη προστασία των μονάδων από εκτός παραμέτρων λειτουργία της, θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα ελέγχου για να διακόψουν τη λειτουργία της, αν αυτό χρειαστεί.

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι:

- θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα,

- σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από «εν ξηρώ» λειτουργία,

- οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας και κυρίως την προστασία του προσωπικού.

### Πίνακας

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρει πιστοποιητικό πιστότητας (CE), κατάλληλης στεγανότητας, προστασίας και διαστάσεων, μέσα στον οποίο θα ευρίσκονται τα ηλεκτρολογικά όργανα τροφοδότησης κανονικής λειτουργίας και εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων, τα όργανα προστασίας, τα όργανα ενδείξεων και αυτοματισμού.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC) που θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας, δηλαδή τροφοδοσία - προκατεργασία υφάλμυρου νερού (λειτουργία αντλιών, φίλτρων, δοσομετρητών κ.λπ.), αντίστροφη ώσμωση (λειτουργία συγκροτήματος υψηλής πίεσης, ποιότητα παραγόμενου νερού, διάταξη αντίστροφης ώσμωσης R.O., προγραμματισμός έκπλυσης και χημικών καθαρισμών κ.λ.π.) μετακατεργασία παραγόμενου νερού (λειτουργία δοσομετρητών, ποιότητα παραγόμενου νερού κ.λ.π.), και αποθήκευση παραγόμενου νερού.

Θα περιλαμβάνει και οθόνη χειρισμών και ενδείξεων, όπου θα αναγράφονται γραπτά μηνύματα πχ. συναγερμού και οδηγίες προς τον χειριστή, κλπ. Ο πίνακας θα φέρει κάθε απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία διάταξη, όπως γενικό διακόπτη φορτίου και ασφάλειες ανά φάση, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, ψηφιακά όργανα, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ρελέ κ.λ.π.

Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος θα γίνεται μέσω οθόνης αφής. Μέσω αυτής θα γίνονται χειρισμοί λειτουργίας, θα παρουσιάζονται σφάλματα αλλά και ενδείξεις αναλογικών οργάνων.

Η οθόνη αφής θα έχει σύγχρονη βιομηχανική σχεδίαση με στιβαρό πλαίσιο και θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εξαιρετικά βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384

### Ασφαλής λειτουργία μονάδας.

Όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, θα αρχίζει αυτόματα η τροφοδοσία υφάλμυρου νερού. Αν όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα συνεχίζεται κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των μηχανημάτων.

## Μεθοδολογία υλοποίησης

## Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

1. Όσον αφορά στην  παροχή υπηρεσιών, το  προσωπικό που θα απαιτηθεί, κατ’ ελάχιστον, και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, (παρ 2.2.6) είναι:

Ενας (1) διπλωματούχος μηχανικός Π.Ε., με (3) τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχο έργο ως υπεύθυνος Λειτουργίας της εγκατάστασης

Ενας (1)  μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. (Χημικός, ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός) πλήρους απασχόλησης με φυσική παρουσία στο έργο (5 εργάσιμες μερες) προκειμένου να εκτελεί καθημερινα της εργασίες της Τακτικής συντήρησης τουλάχιστον τριετούς  εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστασεις (Λειτουργία και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης)  ως υπεύθυνο Συντήρησης της εγκατάστασης

Τα μέλη της ομάδας έργου θα  πρέπει να διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία, εμπειρία  σε αντίστοιχα έργα η οποία θα πιστοποιείται με την με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την τηλεπαρακολουθηση της εγκατάστασης επι 24ωρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί αλλα τις υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου.

2. Ο Aνάδοχος πρέπει να έχει διαθέσιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά την πρωινή βάρδια, ενώ κατά το υπόλοιπο 24ωρο και καθόλες τις επίσημες αργίες θα υπάρχει σε ετοιμότητα επεμβάσεως το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να παρέμβει, εντός μίας ώρας, από τη στιγμή της λήψης κρίσιμου συναγερμού μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης.

Κατ’ αρχήν θα προσέρχεται και θα επιλαμβάνεται του όποιου προβλήματος, εκείνος από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου ο οποίος έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση της μονάδας.  Στη συνέχεια, και εφόσον ο συγκεκριμένος τεχνικός δεν μπορεί να αποκαταστήσει μόνος του την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, θα καλεί όποιους επιβάλλει η φύση του προβλήματος (είτε από το μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου είτε από εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο προσωπικό θα προβαίνει στην επαρκή και ασφαλή διεξαγωγή των όποιων επεμβάσεων.

3. Η Διεύθυνση εκ μέρους του Aναδόχου θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης

α) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του Υπεύθυνου Συντήρησης, σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Υπεύθυνο λειτουργίας από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Υπεύθυνος Λειτουργίας παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

β) Ο Διευθύνων μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

γ) Ο Aνάδοχος, εκτός από τον διορισμό του Υπευθυνου Λειτουργίας, θα ορίσει και αναπληρωτή αυτού, με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κανονικών αδειών, θα απουσιάζει μόνος ένας από τους δύο υπευθύνους λειτουργίας και συντήρησης.

δ) Επίσης θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο (μπορεί να οριστεί και ο υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα κατά το νόμο προσόντα)

## Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

- Η προθεσμία ορίζεται σε 20 μερες από την υπογραφή της σύμβασης για την εγκατάσταση του συστήματος  και όλων των εργασιών σύνδεσης-ρύθμισης και πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση και θέση του συστήματος σε πλήρη αποδοτική λειτουργία, ο ανάδοχος θα λειτουργεί τη μονάδα για 36 μήνες.  Η διαρκεια της σύμβασης δυναται να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250 m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου (σε αυτή την περιπτωση δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες).  Επίσης δύναται να ολοκληρωθεί νωριτερα από τα 3 έτη, σε περιπτωση που παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250 m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου πριν το πέρας των 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

- Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του Α.Φ. για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε 10 ημέρες. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του  Α.Φ. ο Πρόεδρος της  Δ.Ε.Υ.Α.Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

- Σε προθεσμία 20 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία το συστημα επεξεργασίας νερου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση του Α.Φ. να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις Υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στη γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Α.Φ.

## Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

#### ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ

Η Μονάδα αντίστροφης όσμωσης καθώς  και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός θα τοποθετηθούν σε δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή Δεξαμενής Αμαξοστασίου στους Αγ. Θεοδώρους.

#### ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και θα οριστεί υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των εργασιών του Αναδόχου.

Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης  θα ορισθεί τεχνικός υπάλληλος ως Επιβλέπων της σύμβασης από την αρμόδια  Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο Επιβλέπων της σύμβασης θα έχει ως  διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της "βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού" και την "βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης" αντιστοίχως.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση των ενεργειών και των παραδοτέων κάθε δέσμης εργασιών κατά την ολοκλήρωσή της, ενώ είναι στην ευχέρειά της η διενέργεια απροειδοποίητου δειγματοληπτικού ελέγχου επί μέρους ή επί του συνόλου του Έργου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεσή του, έτσι ώστε η ποιότητα του παραγόμενου – πόσιμου νερού να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Μέρος Α, άρθρο 2, παρ. 2.2. και ο εξοπλισμός να είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι τυχόν προκύπτουσες παρατηρήσεις γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός μιας (1) εβδομάδας από τη διενέργεια του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων με τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου μέσα σε μια (1) εβδομάδα από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις.

## Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα ολοκληρώσει τα έργα και θα ξεκινήσει την παροχή πόσιμου νερού εντός του καθορισμένου χρόνου.

Κατά τη λήξη της Σύμβασης, θα πρέπει να αποσύρει τον εξοπλισμό του και να παραδόσει τον χώρο στη υφιστάμενη κατάστασή του

Ο Ανάδοχος εγγυάται για μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερναέι  1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού

Για τα ανωτέρω ο ανάδοχος  δεσμεύεται με την  σχετική Υπεύθυνη δήλωση  που θα υποβάλλει όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV.

## Παρατάσεις

Η διαρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου (σε αυτή την περιπτωση δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες).  Επίσης δύναται να ολοκληρωθεί νωριτερα από τα 3 έτη, σε περιπτωση που παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250 m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου πριν το πέρας των 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Μετά το πέρας της παρατασης των 6 μηνών και εάν η Αναθέτουσα Αρχή με δική της υπαιτιότητα δεν παραλαβει την ποσότητα των κυβικών που προβλεπονται από την σύμβαση,  οφείλει να ολοκληρωσει το οικονομικό αντικείμενο της συμβασης αποζημιωνοντας το Αναδόχο για την ποσότητα που δεν παρέλαβε.

## Τροποποίηση Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 βιβλίο ΙΙ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Η λειτουργία του συστήματος για τρια έτη καθώς και η εγγυημένη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας 1.7 ΚWh/m3, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Λουτρακίου Αγ. Θεοδωρων

  - Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  330.000,00€

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 3ΕΤΗ (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας)

1.031.250 m3 νερού X 0,32€/m3 = 330.000 €, χωρίς ΦΠΑ

  - Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 3ΕΤΗ

Προϋπολογισθείσα τιμή για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης και την διάθεση του επεξεργασμένου πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων (για 3 έτη) είναι 0,32 €/κυβικό μέτρο Χ 1.031.250,00m3, δηλ 330.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα του Αναδόχου, καθώς και το κέρδος του ενώ δεν περιλαμβάνει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (θα υπάρχει ωστοσο μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερναέι  1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού  υπεράνω της οποίας θα  ο ανάδοχος θα πληρώσει την υπερβάλλουσα διαφορά.

Η προσφερόμενη τιμή λειτουργίας από τον ανάδοχο θα είναι σταθερή για 3 χρόνια.

  - Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις

- Φ.Π.Α. 24%

- Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι παροχή πόσιμου νερού μεσω Διυλιστηρίου αντίστροφης ώσμωσης ελάχιστης δυναμικότητας  950m3/ημέρα, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του αλλά και την λειτουργία του από πλευράς του Αναδόχου, με σκοπό την Επεξεργασία Υφάλμυρου Νερού για την παραγωγή 950 m3 πόσιμου νερού προς την Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων, με τα οποία θα ενισχύεται και τροφοδοτείται το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης των Αγ. Θεοδώρων για συνολικό διάστημα 3 ετων. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθει το σύστημα αντιστροφης ώσμωσης σε προκαθορισμένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – ΑΓ.Θεοδώρων  χώρο.

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων καλείται να παράσχει τον κατάλληλο χώρο για το σύστημα επεξεργασίας νερού στον οποίο θα τοποθετηθούν η μονάδα  αντίστροφης ώσμωσης με δαπάνες του Αναδόχου και ο Ανάδοχος καλείται στην παροχή πόσιμου νερού, το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΑΓ.Θεοδώρων θα  λαμβάνει στην είσοδο της δεξαμενής πλησίον της μονάδας αντιστροφης ώσμωσης.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης. Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και πιστοποιούνται στην  εξόδο του συστημάτος επεξεργασίας νερού με κατάλληλα συστηματα μέτρησης (υδρόμετρα).

Ο Ανάδοχος λοιπόν θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης (και κάθε σχετικού εξοπλισμού όπως αυτοματισμοί, ηλεκτρικοί πίνακες, παροχόμετρα), μετά του όλου απαραίτητου εξοπλισμού του.

- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Η διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του Ν. 4412/2016

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Το τεύχος της παρούσας Σ.Υ. περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους των τευχών Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί η παρούσα παροχή υπηρεσίας.

Τα παρακάτω αναφερόμενα, θα είναι συνημμένα στην Σύμβαση πουθα καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ) και του Αναδόχου θα καλούνται«Συμβατικά Τεύχη» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος ως ακολούθως:

1)	Διακήρυξη Διαγωνισμού.

2)	Οικονομική Προσφορά Αναδόχου.

3)	 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

4)	Τεχνική Περιγραφή  & Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού, γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και στους λοιπούς διαγωνιζομένους.

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα:

- Συμφωνητικό έγγραφο σύστασης ένωσης – κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι συμβολαιογραφικός.

- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντιστοιχο άρθρο  της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της Σύμβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η Σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα συμβατικά τεύχη όπως αναφέρονται στη  διακήρυξη. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (νόμιμος εκπρόσωπος), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των συμβατικών τευχών.

Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στις υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας, τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων μετά τη λήξη του χρόνου Σύμβασης.

- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
σύμφωνα με το [Άρθρο 301 Γενικέςαρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Οι εγγύησεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ι) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο κατά τα νομίμως προβλεπόμενα. Συγκεκριμένα το ποσό επιστρέφεται μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης της παροχής υπηρεσίας  από Δ.Ε.Υ.Α.Λ -Αγ.Θεοδώρων, ήτοι μετά την παραλαβή των 1.031.250 m³

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση των εγγυήσεων, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις Υπηρεσίες και τα όργανά της, να συμμετέχει σε επισκέψεις στη γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων όσες φορές του ζητηθεί.

6.2 Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες  από την έναρξη λειτουργίας της παροχής υπηρεσίας

6.3 Σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει πόσιμο νερό στο επίπεδο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τεχνικών προδιαγραφών.

6.4 Αν η ημερομηνία της συμβατικής προθεσμίας έναρξης λειτουργίας μετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στη Διακήρυξη ή στα τεύχη του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή της ποσότητας του πόσιμου νερού θα γίνεται από την “Επιτροπή Παραλαβής" η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης και κατ' επέκταση της μελέτης θα ορισθεί τεχνικός υπάλληλος ως Επιβλέπων της σύμβασης από την αρμόδια  Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η "Επιτροπή παραλαβής" και ο Επιβλέπων της σύμβασης θα αποτελούν την "Ομάδα Επίβλεψης" με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της "βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού" και την "βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης" αντιστοίχως.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

8.1 Να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις απαιτούμενες προμήθειες για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρο (την εγκατάσταση, τη δοκιμή, τη λειτουργία και τη συντήρηση της Μονάδος Αντίστροφης  Ώσμωσης, (συμπεριλαμβανομένων και όλων των βοηθητικών έργων όπως αντλιοστάσια, δίκτυα σωληνώσεων κ.α.)

8.2 Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες για την παροχή πόσιμου νερού ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών υποδοχής υφάλμυρου νερού, των έργων διάθεσης της άλμης, την περίφραξη κτλ. Γενικότερα όλες οι αναγκαίες συνδέσεις για τη πλήρη λειτουργία όλων των τμημάτων του Συστήματος Επεξεργασίας Νερού εντός του οικοπέδου αφορούν τον Ανάδοχο.

8.3 Να παρέχει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης επεξεργασμένο πόσιμο νερό στις ποσότητες που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή & τη διακήρυξη.

8.4 Να παραδίδει στις δεξαμενές εντός των γηπέδων εγκατάστασης κατά την διάρκεια της σύμβασης πόσιμο νερό με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630 τ.Β’/26.4.2007).

Η πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού θα γίνεται με τακτική μηνιαία δειγματοληψία με μέριμνα και έξοδα του Ανάδοχου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποτε εκείνη επιθυμεί έκτακτες δειγματοληψίες. Ως σημεία δειγματοληψίας ορίζεται η έξοδος της μοναδας αντιστροφης ώσμωσης εντός του γηπέδου εγκατάστασής του.

8.5 Να εγκαταστήσει να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα, ευθύνη και φροντίδα για το χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση την μονάδα αφαλάτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, και ότι άλλο απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

- την μεταφορά, εγκατάσταση Συστημάτος αντίστροφης ώσμωσης ονομαστικής δυναμικότητας 950m3, με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού.

- να λειτουργεί την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης με δικό του προσωπικό

- να διασφαλίσει την ημερήσια παραγωγή 950m3

- να τοποθετήσει στην έξοδο της μονάδας αντιστροφης ώσμωσης 2  πιστοποιημένα υδρόμετρα 0,5% με το οποίο θα καταγράφει την παροχή πόσιμου νερού προς την δεξαμενή.

- Στα πλαίσια των παραπάνω, ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον Aναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει όλες τις τυχόν προσαρμογές των υπαρχουσών υποδομών πλησίον της δεξαμενης παραλαβής νερού, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστημάτος

Επιπλέον των άνωθι:

8.6 Να παρέχει οποτεδήποτε του ζητηθεί στην «Ομάδα Επίβλεψης» τη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο.

8.8 Να ολοκληρώσει τα έργα και να ξεκινήσει την λειτουργία της μονάδας αφαλατωσης  εντός του καθορισμένου χρόνου.

8.9 Στο τέλος της περιόδου της συμφωνίας να απομακρύνει όλα τα έργα και να παραδώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων το χώρο του έργου, όπως ακριβώς ήταν πριν την έναρξη των εργασιών, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη ή απαίτηση.

8.10 Το συστημα αντιστροφης ώσμωσης που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν τμήμα των τευχών του διαγωνισμού και αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως.

8.11 Να μεριμνά για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των μετρήσεων του παραγόμενου νερού, κάθε μήνα τις οποίες θα παραδίδει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων μαζί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα τα οποια θα πρεπεί οπωσδήποτε να  συνοδεύουν το  μηνιαιο τιμολογιο που θα εκδίδει ο Ανάδοχης για την παροχή υπηρεσίας

8.11 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

8.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

9.1 Η Αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει την κατάλληλη παροχή γραμμής της ΔΕΗ επί πίνακα  στα όρια του χώρου εγκατάστασης. Επίσης θα καταβάλει το αντίτιμο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από το σύστημα Αντιστροφης ώσμωσης, κατά την περίοδο που ορίζει η Σύμβαση, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 1,7 kWH/m3.

9.2 Να παραχωρήσει τον απαραίτητο χώρο στον Ανάδοχο για την εγκατάσταση του συστηματος αντιστροφης ώσμωσης. Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στον Ανάδοχο, χωρίς χρέωση, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και την περίοδο λειτουργίας, μέσα σε πέντε ημέρες (5) από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

9.3 Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα παράσχει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων γεωτρήσεων (διατομές, χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτήματων, βάθη άντλησης κτλ) καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσεως νερού των σημείων υδροληψίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα φροντίσει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες, για όλες τις ώρες, καθ' όλη την διάρκεια της συμφωνίας, στα όρια του χώρου όπου γίνεται το έργο, κατάλληλες εγκαταστάσεις δεξαμενης και σωληνώσεων για την υποδοχή του πόσιμου νερού που θα παρέχεται από τον Ανάδοχο

9.4 Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα παραχωρήσει για χρήση τα υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα για την απόρριψη του συμπυκνώματος.

9.5 Το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων μεταφοράς υφάλμυρου και πόσιμου νερού βαρύνει αποκλειστικά τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων

9.6 Να καταβάλει το μηνιαίο αντίτιμο στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης,  Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων έχει τη δυνατότητα να μειώνει την ημερήσια παραλαβή πόσιμου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της.

- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΝΕΡΟΥ

10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων παροχή 950 m³ πόσιμο νερό ανά ημέρα. Η ημερήσια προμήθεια νερού θα εξαρτάται από την πορεία της κατανάλωσης του νερού, αλλά σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα προμηθεύεται από τον Ανάδοχο για την Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων τουλάχιστον 1.031.250m3 πόσιμου νερού για το διαστημα της σύμβασης.

10.2 Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών του της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων ή λόγω του ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων είναι γεμάτες ή έχει προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις της, ή εξαιτίας άλλων λόγων ή περιστατικών που ανάγονται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή να μειώσει την παραγωγή κατά ανάλογο μέτρο.

10.3 Η υποχρέωση της παράδοσης από τον Ανάδοχο των ελάχιστων  ποσοτήτων όπως προαναφέρθηκε, θα υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα και στην μείωση ή παύση της παραγωγής εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου.

10.4 Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης ήτοι στην έξοδο του συστημάτος επεξεργασίας νερού. Από το σημείο αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων

- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

11.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και να εγκαταστήσει, στην έξοδο  της μονάδος αφαλάτωσης, δύο (2) μετρητές παροχής, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5% για την πραγματοποίηση ελέγχου των παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού.

11.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στον τόπο εγκατάστασης της μονάδας  όπου θα καταγράφεται η λειτουργία της. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται η καθημερινή παραγωγή του όπως μετριέται από το μετρητή καθώς και το χρονικό διάστημα για κάθε μέρα (εάν υπάρχει) που το Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου, σταμάτησε ή λειτουργούσε με μικρότερη παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη.

Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο συντήρησης του Αναδόχου και τον αντίστοιχα της ορισμένο αντιπρόσωπο της της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων και θα αποτελεί την βάση για την προετοιμασία των λογαριασμών προς πληρωμή όπως ορίζει το Άρθρο 13, της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Για την πληρωμή του  μηναίου τιμηματος θα λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις μετρήσεων ώστε να βεβαιώνεται η ελάχιστη μηνιαία παροχή.

11.3 Εάν ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου ή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων αδυνατεί να υπογράψει το «ημερήσιο ημερολόγιο» για λόγους ανωτέρας βίας, τότε η υπογραφή του αντιπροσώπου που υπογράφει θα αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας σε ένα από τα δύο μέρη να υπογράψει το καθημερινό δελτίο λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος ή λόγω ανώτερης βίας, το μέρος που δεν υπέγραψε θα έχει το δικαίωμα, εντός (5) πέντε ημερών να αμφισβητήσει εγγράφως τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει θα λυθεί όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

- ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ

Το πληρωτέο μηνιαίο τίμημα στον Ανάδοχο από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα παρέχεται με βάση τη Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και συμπεριλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση.

- ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνει το ποσό με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. Αντίστοιχα το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έκδοση σχετικού τιμολογίου.

Πιο αναλυτικά:

13.1 Η πληρωμή για το παρεχόμενο πόσιμο νερό που θα προμηθεύει ο Ανάδοχος στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα γίνεται ως ακολούθως:

α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο με το μηνιαίο τιμήμα το οποίο θα προκύπτει από  από την προσφορά του  και θα συνοδεύεται από το μηναίο πρωτόκολλο παραλαβής όπου θα πιστοποιειται μηνιαία παροχή πόσιμου νερου.

β) Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, τοις μετρητοίς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

γ) Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων αδυνατεί να πληρώσει τον Ανάδοχο μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο των 30 ημερών, το οφειλόμενο ποσό θα επιβαρυνθεί με δικαιοπρακτικό τόκο, σύμφωνα με την τρέχουσα μονάδα, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος, που θα υπολογιστεί από την τελευταία ημέρα όπου θα έπρεπε να έχει γίνει η πληρωμή (εξήντα (10) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου) ως την ημέρα εξόφλησης. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων

13.2 Το πληρωτέο ποσό στον Ανάδοχο από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων για την παροχή υπηρεσιας που θα παρέχεται με βάση τη σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

13.3 Tα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της Σύμβασης.

13.4 Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

14.1 Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξ αιτίας καθυστερήσεων ή αναβολών παράδοσης του χώρου που θα γίνει το έργο ή λόγω της αποτυχίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων να καλύψει τις υποχρεώσεις της όπως ορίζονται στην παράγραφο «Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής» της παρούσας ή σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης του έργου λόγω εντολών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, όλες αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από την  Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

14.2 Εάν προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Συστημάτος Επεξεργασίας Νερού ή στην ολοκλήρωση των έργων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η ημερομηνία παροχής θα παραταθεί για περίοδο ισοδύναμη με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων και τα δύο μέρη θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και οι απώλειες που θα προκύψουν από αυτές. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποδοθούν οι αποζημιώσεις που θα προκύψουν απ’αυτές, όσο είναι δυνατό από τις τρέχουσες ασφάλειες.

14.3 Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας δεν θα αποζημιωθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων

14.4	Σε περίπτωση υπερβασης της μέγιστης ενεργειακής κατανάλωσης της 1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού  ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την ΔΕΥΑΛ – Αγ. Θεοδώρων για την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας, εφόσον αυτή υπερβεί τα 1.7 ΚWh/m3 ίση με βαση το σχετικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

15.1. Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που υπολείπεται της μηνιαίας διαθεσιμότητας και εφόσον έχει  ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες) , που δεν έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων με υπαιτιότητα του Αναδόχου  (δηλαδή, εκτός από τις περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής» της παρούσας, ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων ή λόγω ανώτερης βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την ευθύνη του Αναδόχου), ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληρώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων αποζημίωση ίση με τα κυβικά που δεν παραδόθηκαν σε ένα μήνα, επί την συμβατική αξία €/m3.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και σε περίπτωση μειωμένης παροχής νερού (π.χ. βλαβής) για περισσότερο από 48 ώρες

15.2. Στο τέλος κάθε μήνα της περιόδου συμφωνίας στο οποίο έχει παρουσιαστεί έλλειμμα στο παρεχόμενο αφαλατωμένο πόσιμο νερό, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων  θα υποβάλλει ένα προτιμολόγιο στον Ανάδοχο σχετικά με την αποζημίωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος και ο Ανάδοχος θα πρέπει να το καλύψει μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων  θα μπορεί να συμψηφίζει μονομερώς τις απαιτήσεις της με τις αντίστοιχες οικονομικές απαιτήσεις του Αναδόχου από τη σύμβαση.

15.4	Σε περίπτωση υπερβασης της μέγιστης ενεργειακής κατανάλωσης της 1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού  ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την ΔΕΥΑΛ – Αγ. Θεοδώρων για την επιπλέον κατανάλωσης ενέργειας, εφόσον αυτή υπερβεί τα 1.7 ΚWh/m3 ίση με βαση το σχετικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

15.3	Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής νερού εκτός των ορίων της σύμβασης που δε θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία (για παράδειγμα αυξημένη ποσότητα αλάτων, σκληρότητα κ.λ.π.) ο Ανάδοχος θα κληθεί να αποζημιώσει το σύνολο της ποσότητας του ακατάλληλου νερού που διοχετεύτηκε στις δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα δημόσιας υγείας, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αστικές και άλλες ευθύνες, ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει και για όποιες ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και των δεξαμενών. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.

- ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)	ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις

(β)	Σημαντικότατη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτια εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της Σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

(γ)	Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(δ)	εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

(ε)	για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο Ανάδοχος επίσης δικαιούται τη λύση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα :

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αποπληρωμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις.

Τέλος, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων. δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν, την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊστάμενης Αρχής.

Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη καθώς και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά:

- Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

- Σημαντικότατη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας πόσιμου νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτια εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της Σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

- Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

- Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:

- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

17.1. Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καταστάσεων ανωτέρας βίας δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των γεγονότων ή των περιστατικών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση ανωτέρας βίας.

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων.

17.2 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων αμέσως, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την Σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται και να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα είναι υπεύθυνη για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.

17.3 Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

17.4 Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.

17.5 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στο Μονάδα Αντίστροφης ώσμωσης, ο Ανάδοχος και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες, θα εγκριθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση όλων των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται εντός γηπέδου σε φερέγγυο και αναγνωρισμένου κύρους ασφαλιστικό φορέα.

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ, σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος

- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία.

Ο Ανάδοχος οφείλει:

- να μεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του, στους συνεργάτες του και στους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

- να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.

- να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί και θέμα τεχνικής φύσεως και θα αντιμετωπίζεται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου, υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολήν της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του ιδίου, ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη Προκήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 2472/1997.

Τέλος και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ’ όσον αυτή κρίνει συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό.

- ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο

- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από τους νόμους που προσδιορίζονται στη παρούσα διακήρυξη και το Ελληνικό Δίκαιο .

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών εκτός αν ορίζεται από ειδική διάταξη Νόμου άλλο δικαστήριο.

- Γλώσσα επικοινωνίας

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων, θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ- (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ)] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι,20300] - Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ] - Τηλέφωνο: [27440 69551] - Ηλ. ταχυδρομείο: [deyaloutraki@gmail.com] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, CPV: 65122000-0] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [….] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ …. ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [……] […. ] [….] [……] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; |  |
| Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. | [ ] Ναι [] Όχι [...............] […...............] [….] |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) […] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; | [] Ναι [ Χ ] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |
| Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……] β) [……] γ) [……] |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [ …… ] [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [ ……] |
| Τηλέφωνο: | […… ] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | […… ] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

| Στήριξη: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

| Υπεργολαβική ανάθεση : | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

- δωροδοκία,·

- απάτη·

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: | [……] |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; | ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι -[.......................] -[.......................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

| Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; | [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

| Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση |
| --- | --- |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Καταλληλότητα | Απάντηση |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | […] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής : Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |
| 4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……..........] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

| Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […] Έργα: [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες |
| 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: | [……..........................] [……] |
| 3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: | [……] |
| 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [....……] |
| 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; | [] Ναι [] Όχι |
| 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: | α)[......................................……] β) [……] |
| 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: | Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] |
| 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

| Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

| Περιορισμός του αριθμού | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: | [….] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Επεξηγήσεις

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου PDF και XML) το Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Δηλώσεις - Έγγραφα αξιολόγησης

- Δήλωση για κατανάλωση ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, kwh/ m3

- Yπευθυνη Δηλωση Εγγυήσεων

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

| Τίτλος έργου | Ποσό | Ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής (m3/d) | Ποσοστό της σύμβασης που εκτελέστηκε από τον Οικονομικό Φορέα(%) | Πελάτης | Μορφή Σύμβασης | Η/νία θέσης σε λειτουργία | Διάρκεια Σύμβασης | Άλλα μέρη της Κοινοπραξίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλυτική περιγραφή του πρώτου Έργου... |  |
| Αναλυτική περιγραφή του δευτέρου Έργου... |  |
| Αναλυτική περιγραφή του τρίτου Έργου... |  |
| Αναλυτική περιγραφή του τέταρτου Έργου... |  |

Λουτράκι                     /2017

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή και σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

# ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

# (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λουτρακι  2017

| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 330.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λουτρακι                      /2017

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή και σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Α' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού

Κατάστημα

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,)

(Ημερομηνία έκδοσης)

ΠΡΟΣ:

Τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακιου – Αγ.Θεοδώρων 
……………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ

(	ΕΥΡΩ)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ………………………………

πλήρη στοιχεία και Δ/νση)

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α)	οδός	αριθμός	Τ.Κ

β)	οδός	αριθμός	Τ.Κ

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
μέχρι του ποσού των……………………………………………………………………………….	(	)

ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό της…………..

(συμπληρώνεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) που προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. /	/	-....-201 Διακήρυξη της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακιου – Αγ.Θεοδώρων, για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο  «…………………………………………….(τιτλος έργου).», όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλον το χρόνο ισχύος της και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την	ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα/Οργανισμό μας απαλλαγμένη/ο από κάθε σχετική υποχρέωση.

(η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς)

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνεται τέλος ότι το ποσό της παρεχόμενης με την παρούσα εγγυήσεως, περιλαμβάνεται στο
συνολικό ποσό χορηγήσεως εγγυήσεων που καθορίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζα/Οργανισμό μας.

Β' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ "

Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού

Κατάστημα

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,)

(Ημερομηνία έκδοσης)

ΠΡΟΣ:

Την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘ	(	ΕΥΡΩ)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ………………………………

πλήρη στοιχεία και Δ/νση)

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α)	οδός	αριθμός	Τ.Κ

β)	οδός	αριθμός	Τ.Κ

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
μέχρι του ποσού των……………………………………………………………………………….ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπερ του οποίου εγγυόμαστε και οποιαδήποτε απαίτηση του κύριου του  κατ’ αυτου που πηγάζει από την σύμβαση με αριθμό	για το έργο «……………………………………………………………..»,

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών
για την Τράπεζα/Οργανισμό μας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης

Στην υπό σύνταξη της Σύμβασης θα εμπεριέχονται όσα αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια:

4.  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.  Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

6.  Ειδικοί όροι

Και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ.

Σχέδιο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ. ………/2017

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς Φ.Π.Α.: ………………………….. ΕΥΡΩ

ΦΠΑ (24%): ………………………………………………………….……….. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ με Φ.Π.Α.: …………..………………….. ΕΥΡΩ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

……………………………………..

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ. ………/2017

« Παροχή Υπηρεσιων Επεξεργασίας Νερου»

Στο Λουτράκι σήμερα, ………………….. 2017 και ημέρα ………….., στα Γραφεία Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. Ελ. Βενιζέλου 47 στο Λουτράκι, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

μεταξύ των:

Αφ’ ενός

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λουτρακίου, η  οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΘΥΜΗ ΦΙΛΙΠΠΟ , Προέδρου του Δ.Σ., νόμιμο εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θη οποία αποκαλείται στο εξής "Αναθέτουσα Αρχή",

και αφ’ ετέρου

Η εταιρεία …………………….., που εδρεύει στ…………………………, οδός ………………………. Αριθμός…………,

Τ.Κ. …………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ………………………….., υπάγεται στη

Δ.Ο.Υ. ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τ………… κ. …………………………… του

………………………… (Α.Δ.Τ: ………………….) σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. …………………………………….., η οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος",

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ.πρωτ. ………………………. (ΑΔΑ: ………………..) Απόφαση-Διακήρυξη του

Της ΔΕΥΑ Λ για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού για την  επεξεργασία νερου

(ΑΔΑΜ: …………..………………………..), που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (αριθμός συστήματος: …………..), περίληψη αυτής εστάλη

για δημοσίευση στην ……….

2. Την αρ.πρωτ. ……….. (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση …………………………….

………………………………….. ποσού ……………………… €,

πλέον ΦΠΑ 24%.

3. Την αρ.πρωτ. ………………./…………/…-…-2017 (ΑΔΑ: ………………) απόφαση της Δημοτικής επιχείρησης Υδρευσης αποχέτευσης  Λουτρακίου  «‘Εγκριση αποτελέσματος Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ……..».

4. Την Πράξη…./2017 του Επιτρόπου, σύμφωνα με την οποία αποφαίνεται ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή

της σύμβασης για την …………………………………………………………………

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

## ΑΡΘΡΟ 1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Το αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή πόσιμου νερού μεσω  μονάδας αντίστροφης ώσμωσης ελάχιστης δυναμικότητας  950m3/ημέρα (επεξεργασία υφάλμυρου νερού με τη διαδικασία της αντίστροφης αφαλάτωσης) και αφορά στην παροχή προσδιορισμένης ποσότητας πόσιμου αφαλατωμένου νερού 1.031.250m3, στην Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου («Αναθέτουσα Αρχή Α.Α.») για συνολικό διάστημα 3 ετων.

Η («Αναθέτουσα Αρχή Α.Α.»)  παρέχει με την παρούσα σύμβαση στον «Ανάδοχο» κατάλληλο χώρο, όπως  αυτός προσδιορίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα (το οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης), στο οποίο θα τοποθετηθούν οι υποδομές και εγκαταστάσεις της Μονάδας Αφαλάτωσης με δαπάνες του «Αναδόχου» και ο «Ανάδοχος»  καλείται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας του νερού, το οποίο  Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου («Αναθέτουσα Αρχή Α.Α.»)  θα  λαμβάνει στην είσοδο της δεξαμενής πλησίον της μονάδας αντιστροφης ώσμωσης, όπως αυτη προσδιορίζεται στο τοπογραφικό  διαγράμμα που επισυνάπτεται και αποτελει μέρος της σύμβασης και με δική του ευθύνη θα  τροφοδοτείται το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης των Αγ. Θεοδώρων

  - Η τιμή προσφοράς του «Ανάδοχου»  για το αφαλατωμένο - πόσιμο νερό που θα παρέχεται με βάση την παρούσα  σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα αυτής, καθορίζεται στο ………€, πλέον Φ.Π.Α.,  ανά κυβικό μέτρο (m3) πόσιμου νερού.

  - Ο «Ανάδοχος» έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης ήτοι 343.750 κ.μ. ετησίως.

  - Ο «Ανάδοχος» συνεπώς, έχει και την πλήρη ευθύνη για την λειτουργία της  Μονάδας Αφαλάτωσης  και κάθε σχετικού για την παροχή υπηρεσίας επεξεργασμένου νερού, και όλου του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες διαμόρφωσεις υποδομής του περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση και ασφαλή λειτουργία του συστήματος αφαλατωσης  θα πραγματοποιηθούν από τον «Ανάδοχο».

## ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Γενικά

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις Υπηρεσίες και τα όργανά της, να συμμετέχει σε επισκέψεις στη γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων όσες φορές του ζητηθεί.

  - Διάρκεια Σύμβασης

Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 36 μήνες  από την έναρξη λειτουργίας της παροχής υπηρεσίας, αλλά δύναται :

- Να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250 m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου (σε αυτή την περιπτωση δεν θα ξεπεράσει τους 6 μήνες).

- Να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τα 3 έτη, σε περίπτωση που παραληφθεί η συνολική ποσότητα των 1.031.250m3 από την ΔΕΥΑ Λουτρακίου πριν το πέρας των 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να παράσχει πόσιμο νερό στο επίπεδο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τεχνικών προδιαγραφών.

Αν η ημερομηνία της συμβατικής προθεσμίας έναρξης λειτουργίας μετατεθεί χωρίς ευθύνη του «Αναδόχου» και χωρίς να αναφέρεται στη Διακήρυξη ή στα τεύχη του Διαγωνισμού, ο «Ανάδοχος» δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.

  - Παραλαβή Εργασίας - Επίβλεψη Σύμβασης

Η παραλαβή της ποσότητας του πόσιμου νερού γίνεται από την “Επιτροπή Παραλαβής" η οποία είναι ορισμένη με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης θα ορισθεί τεχνικός υπάλληλος ως Επιβλέπων της σύμβασης από την αρμόδια  Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η "Επιτροπή παραλαβής" και ο Επιβλέπων της σύμβασης θα αποτελούν την "Ομάδα Επίβλεψης" με διακριτή αρμοδιότητα την έκδοση της "βεβαίωσης παραλαβής ποσότητας νερού" και την "βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης" αντιστοίχως.

## ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλάμβανει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

  - Να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις απαιτούμενες προμήθειες για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (την εγκατάσταση, τη δοκιμή, τη λειτουργία και τη συντήρηση της Μονάδος Αντίστροφης  Ώσμωσης), συμπεριλαμβανομένων και όλων των βοηθητικών έργων όπως αντλιοστάσια, δίκτυα σωληνώσεων κ.α. Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες για την παροχή πόσιμου νερού ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών υποδοχής υφάλμυρου νερού, των έργων διάθεσης της άλμης, την περίφραξη κτλ.

  - Να παρέχει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης επεξεργασμένο πόσιμο νερό στις ποσότητες που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή & τη διακήρυξη.

  - Να παραδίδει στις δεξαμενές εντός του γηπέδου εγκατάστασης κατά την διάρκεια της σύμβασης πόσιμο νερό με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630 τ.Β’/26.4.2007). Η πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού θα γίνεται με τακτική μηνιαία δειγματοληψία με μέριμνα και έξοδα του Ανάδοχου. Η «Αναθέτουσα Αρχή» διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποτε εκείνη επιθυμεί έκτακτες δειγματοληψίες. Ως σημεία δειγματοληψίας ορίζεται η έξοδος της μοναδας αντιστροφης ώσμωσης εντός του γηπέδου εγκατάστασής του.

  - Να εγκαταστήσει να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα, ευθύνη και φροντίδα για το χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση την μονάδα αφαλάτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, και ότι άλλο απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

- την μεταφορά, εγκατάσταση Συστημάτος αντίστροφης ώσμωσης ονομαστικής δυναμικότητας 950m3, με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού.

- να λειτουργεί την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης με δικό του προσωπικό

- να διασφαλίσει την ημερήσια παραγωγή 950m3

- να τοποθετήσει στην έξοδο της μονάδας αντιστροφης ώσμωσης 2  πιστοποιημένα υδρόμετρα 0,5% με τα οποία θα καταγράφει την παροχή πόσιμου νερού προς την δεξαμενή.

- Στα πλαίσια των παραπάνω, ο «Ανάδοχο», σε συνεννόηση με τον «Aναθέτουσα Αρχή», θα αναλάβει όλες τις τυχόν προσαρμογές των υπαρχουσών υποδομών πλησίον της δεξαμενης παραλαβής νερού, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστημάτος

Επιπλέον των άνωθι:

  - Να παρέχει οποτεδήποτε του ζητηθεί στην «Ομάδα Επίβλεψης» τη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο.

  - Να ολοκληρώσει τα έργα και να ξεκινήσει την λειτουργία της μονάδας αφαλατωσης  εντός του καθορισμένου χρόνου.

  - Στο τέλος της περιόδου της σύμβασης να απομακρύνει όλα τα έργα και να παραδώσει στη «Αναθέτουσα Αρχή» το χώρο του έργου, όπως ακριβώς ήταν πριν την έναρξη των εργασιών, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη ή απαίτηση. Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ της «Αναθέτουσας Αρχής» και του «Αναδόχου» που θα αναφέρεται στις υποδομές που θα παραλάβει ο «Ανάδοχος» σε κατάσταση καλής λειτουργίας, τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία στην «Αναθέτουσα Αρχή» μετά τη λήξη του χρόνου Σύμβασης.

  - Το συστημα αντιστροφης ώσμωσης που θα εγκαταστήσει ο «Ανάδοχος», θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν τμήμα των τευχών του διαγωνισμού και αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως.

  - Να μεριμνά για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των μετρήσεων του παραγόμενου νερού, κάθε μήνα τις οποίες θα παραδίδει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων μαζί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα τα οποια θα πρεπεί οπωσδήποτε να  συνοδεύουν το  μηνιαιο τιμολογιο που θα εκδίδει ο Ανάδοχης για την παροχή υπηρεσίας

  - Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο.

## ΑΡΘΡΟ 4 :Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχης

  - Η Αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει την κατάλληλη παροχή γραμμής της ΔΕΗ επί πίνακα  στα όρια του χώρου εγκατάστασης. Επίσης θα καταβάλει το αντίτιμο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από το σύστημα Αντιστροφης ώσμωσης, κατά την περίοδο που ορίζει η Σύμβαση, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 1,7 kWH/m3.

  - Να παραχωρήσει τον απαραίτητο χώρο στον «Ανάδοχο» για την εγκατάσταση του συστηματος αντιστροφης ώσμωσης. Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στον «Ανάδοχο», χωρίς χρέωση, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και την περίοδο λειτουργίας, μέσα σε πέντε ημέρες (5) από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

  - Η «Αναθέτουσα Αρχή» θα παράσχει στον «Ανάδοχο» όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων γεωτρήσεων (διατομές, χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτήματων, βάθη άντλησης κτλ) καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσεως νερού των σημείων υδροληψίας. Η «Αναθέτουσα Αρχή»  θα φροντίσει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες, για όλες τις ώρες, καθ' όλη την διάρκεια της συμφωνίας, στα όρια του χώρου όπου γίνεται το έργο, κατάλληλες εγκαταστάσεις δεξαμενης και σωληνώσεων για την υποδοχή του πόσιμου νερού που θα παρέχεται από τον «Ανάδοχο»

  - Η «Αναθέτουσα Αρχή» θα παραχωρήσει για χρήση τα υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα για την απόρριψη του συμπυκνώματος.

  - Το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων μεταφοράς υφάλμυρου και πόσιμου νερού βαρύνει αποκλειστικά τη «Αναθέτουσα Αρχή»

  - Να καταβάλει το μηνιαίο αντίτιμο στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Η  «Αναθέτουσα Αρχή» έχει τη δυνατότητα να μειώνει την ημερήσια παραλαβή πόσιμου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αλλα οφείλει να αγοράζει από τον «Ανάδοχο» πόσιμο νερό καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, στις ελάχιστες καθορισμένες από τη διακήρυξη (343.750 κ.μ. ανά έτος) ποσότητες

## ΑΡΘΡΟ 5: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

  - Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να προμηθεύει στην «Αναθέτουσα Αρχή»παροχή 950 m³ πόσιμο νερό ανά ημέρα. Η ημερήσια προμήθεια νερού θα εξαρτάται από την πορεία της κατανάλωσης του νερού, αλλά σε κάθε περίπτωση η «Αναθέτουσα Αρχή»θα προμηθεύεται από τον Ανάδοχο για την Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων τουλάχιστον 1.031.250m3 πόσιμου νερού για το διαστημα της σύμβασης.

  - Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών του της «Αναθέτουσας Αρχής» ή λόγω του ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης της «Αναθέτουσας Αρχής»είναι γεμάτες ή έχει προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις της, ή εξαιτίας άλλων λόγων ή περιστατικών που ανάγονται σε υπαιτιότητα της «Αναθέτουσας Αρχής», ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή να μειώσει την παραγωγή κατά ανάλογο μέτρο.

  - Η υποχρέωση της παράδοσης από τον Ανάδοχο των ελάχιστων  ποσοτήτων όπως προαναφέρθηκε, θα υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της «Αναθέτουσας Αρχής», όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα και στην μείωση ή παύση της παραγωγής εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών της «Αναθέτουσας Αρχής»ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου.

  - Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης ήτοι στην έξοδο του συστημάτος επεξεργασίας νερού. Από το σημείο αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση της «Αναθέτουσας Αρχής»

## ΑΡΘΡΟ 6 :ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

  - Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να παρέχει και να εγκαταστήσει, στην έξοδο  της μονάδος αφαλάτωσης, (2) μετρητές παροχής, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5% για την πραγματοποίηση ελέγχου των παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού.

  - Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να διατηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στον τόπο εγκατάστασης της μονάδας  όπου θα καταγράφεται η λειτουργία της. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται η καθημερινή παραγωγή του όπως μετριέται από το μετρητή καθώς και το χρονικό διάστημα για κάθε μέρα (εάν υπάρχει) που το Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του «Αναδόχου», σταμάτησε ή λειτουργούσε με μικρότερη παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη.

Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο συντήρησης του Αναδόχου και τον αντίστοιχα της ορισμένο αντιπρόσωπο της «Αναθέτουσας Αρχής» και θα αποτελεί την βάση για την προετοιμασία των λογαριασμών προς πληρωμή όπως ορίζει το Άρθρο 13, της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Για την πληρωμή του  μηναίου τιμηματος θα λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις μετρήσεων ώστε να βεβαιώνεται η μηνιαία παροχή.

  - Εάν ο αντιπρόσωπος του «Αναδόχου» ή της «Αναθέτουσας Αρχής» αδυνατεί να υπογράψει το «ημερήσιο ημερολόγιο» για λόγους ανωτέρας βίας, τότε η υπογραφή του αντιπροσώπου που υπογράφει θα αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας σε ένα από τα δύο μέρη να υπογράψει το καθημερινό δελτίο λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος ή λόγω ανώτερης βίας, το μέρος που δεν υπέγραψε θα έχει το δικαίωμα, εντός (5) πέντε ημερών να αμφισβητήσει εγγράφως τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει θα λυθεί όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

## ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ

Το πληρωτέο μηνιαίο τίμημα στον «Αναδόχο» την «Αναθέτουσα Αρχή» για το πόσιμο αφαλατωμένο νερό που παρέχεται με βάση τη παρούσα Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, και οριζεται  σε …….ευρώ/κ.μ).  πλέον Φ.Π.Α.

## ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έκδοση σχετικού τιμολογίου.

  - Η πληρωμή για το παρεχόμενο πόσιμο νερό που θα προμηθεύει ο «Αναδόχος» στη «Αναθέτουσα Αρχή»  θα γίνεται ως ακολούθως:

α) Ο «Αναδόχος» θα υποβάλλει στη «Αναθέτουσα Αρχή» στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο με το μηνιαίο τιμήμα το οποίο θα προκύπτει από  από την προσφορά του  και θα συνοδεύεται από το μηναίο πρωτόκολλο παραλαβής όπου θα πιστοποιειται μηνιαία παροχή πόσιμου νερου.

β) Η «Αναθέτουσα Αρχή»  θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, τοις μετρητοίς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

γ) Εάν η «Αναθέτουσα Αρχή»  αδυνατεί να πληρώσει τον «Αναδόχο» μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο των 30 ημερών, το οφειλόμενο ποσό θα επιβαρυνθεί με δικαιοπρακτικό τόκο, σύμφωνα με την τρέχουσα μονάδα, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος, που θα υπολογιστεί από την τελευταία ημέρα όπου θα έπρεπε να έχει γίνει η πληρωμή (εξήντα (10) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου) ως την ημέρα εξόφλησης. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους της  «Αναθέτουσας Αρχής»

  - Το πληρωτέο ποσό στον «Αναδόχο»  από την «Αναθέτουσα Αρχή»  για την παροχή υπηρεσιας που θα παρέχεται με βάση τη σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

  - Tα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνουν τον «Αναδόχο»  και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της Σύμβασης.

  - Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον «Αναδόχο» . Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

## ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

  - Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξ αιτίας καθυστερήσεων ή αναβολών παράδοσης του χώρου που θα γίνει το έργο ή λόγω της αποτυχίας της  «Αναθέτουσας Αρχής»  να καλύψει τις υποχρεώσεις της όπως ορίζονται στην παράγραφο «Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής» της παρούσας ή σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης του έργου λόγω εντολών της  «Αναθέτουσας Αρχής», όλες αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από την  Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

  - Εάν προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Συστημάτος Επεξεργασίας Νερού ή στην ολοκλήρωση των έργων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η ημερομηνία παροχής θα παραταθεί για περίοδο ισοδύναμη με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την  «Αναθέτουσα Αρχή»  και τα δύο μέρη θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και οι απώλειες που θα προκύψουν από αυτές. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος και η  «Αναθέτουσα Αρχή»  θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποδοθούν οι αποζημιώσεις που θα προκύψουν απ’αυτές, όσο είναι δυνατό από τις τρέχουσες ασφάλειες.

  - Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας δεν θα αποζημιωθούν από την  «Αναθέτουσα Αρχή»

  - Σε περίπτωση υπερβασης της μέγιστης ενεργειακής κατανάλωσης της 1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού  ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την  «Αναθέτουσα Αρχή»  για την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας, εφόσον αυτή υπερβεί τα 1.7 ΚWh/m3 ίση με βαση το σχετικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

## ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  - Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που υπολείπεται της μηνιαίας διαθεσιμότητας 	και εφόσον έχει  ζητηθεί από την «Αναθέτουσα Αρχή» (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες) , που δεν 	έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο στη «Αναθέτουσα Αρχή» με υπαιτιότητα του Αναδόχου  	(δηλαδή, εκτός από τις περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των 	υποχρεώσεων από μέρους της «Αναθέτουσας Αρχής» όπως αναφέρεται στην παράγραφο 	«Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής» της παρούσας, ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την 	Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων ή λόγω ανώτερης βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την 	ευθύνη του Αναδόχου), ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληρώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων 	αποζημίωση ίση με τα κυβικά που δεν παραδόθηκαν σε ένα μήνα, επί την συμβατική αξία €/m3. Η 	ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και σε περίπτωση μειωμένης παροχής νερού (π.χ. βλαβής) για 	περισσότερο από 48 ώρες

  - Στο τέλος κάθε μήνα της περιόδου συμφωνίας στο οποίο έχει παρουσιαστεί έλλειμμα στο 	παρεχόμενο αφαλατωμένο πόσιμο νερό, η  «Αναθέτουσα Αρχή»  θα υποβάλλει ένα 	προτιμολόγιο στον Ανάδοχο σχετικά με την αποζημίωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 15.1 του 	παρόντος και ο Ανάδοχος θα πρέπει να το καλύψει μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή του.

  - Σε κάθε περίπτωση η  «Αναθέτουσα Αρχή»  θα μπορεί να συμψηφίζει μονομερώς τις 	απαιτήσεις της με τις αντίστοιχες οικονομικές απαιτήσεις του Αναδόχου από τη σύμβαση.

  - Σε περίπτωση υπερβασης της μέγιστης ενεργειακής κατανάλωσης της 1.7 ΚWh/m3 πόσιμου νερού  	ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την  «Αναθέτουσα Αρχή»  για την επιπλέον κατανάλωσης ενέργειας, 	εφόσον αυτή υπερβεί τα 1.7 ΚWh/m3 ίση με βαση το σχετικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

  - Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής νερού εκτός των ορίων της σύμβασης που δε θέτει σε 	κίνδυνο τη δημόσια υγεία (για παράδειγμα αυξημένη ποσότητα αλάτων, σκληρότητα κ.λ.π.) ο 	Ανάδοχος θα κληθεί να αποζημιώσει το σύνολο της ποσότητας του ακατάλληλου νερού που 	διοχετεύτηκε στις δεξαμενές της  «Αναθέτουσας Αρχής» . Σε περίπτωση που τεθεί θέμα 	δημόσιας υγείας, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αστικές και άλλες ευθύνες, ενώ θα 	πρέπει να αποζημιώσει και για όποιες ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και της δεξαμενής. Ο 	κίνδυνος αυτός αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.

## ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «Ανάδοχος» για την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε την υπ' αριθμ …………….. εγγυητική επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος ……………………., με ημερομηνία έκδοσης ………………. ποσού ………………… €), η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας.

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο κατά τα νομίμως προβλεπόμενα. Συγκεκριμένα το ποσό επιστρέφεται μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης της παροχής υπηρεσίας από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι μετά την παραλαβή των 1.031.250 m³

Η εγγύηση θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» μέσα σε  30 ημέρες από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου από την «Ομάδα Επίβλεψης»

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων.

## ΑΡΘΡΟ 12 : ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

12.1	Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)	ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Σημαντικότατη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτια εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της Σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

(β)	Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

Η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν, την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου

(γ)	εφοσόν εχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

(ε)	για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο Ανάδοχος επίσης δικαιούται τη λύση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα :

Η «Αναθέτουσα Αρχή» αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αποπληρωμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις.

12.2	Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη καθώς και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.  Συγκεκριμένα όταν:

- Παραβιάση ορους της Σύμβασης όπως η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας πόσιμου νερού. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτια εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της Σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

- Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

## ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

  - Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", όπως 	αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως 	αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω 	του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει 	την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 	παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις 	που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καταστάσεων ανωτέρας βίας δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 	υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των 	γεγονότων ή των περιστατικών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση ανωτέρας βίας.

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 	δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων.

  - Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων 	αμέσως, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την Σύμβαση. Η 	απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε 	είκοσι (20) ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα 	αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 	στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να 	καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που 	προκαλείται και να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων, ώστε να 	εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει 	το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ – 	Αγ.Θεοδώρων γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα 	είναι υπεύθυνη για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

  - Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.

  - Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

  - Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.

  - Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στο Μονάδα Αντίστροφης ώσμωσης, ο Ανάδοχος και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες, θα εγκριθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ.Θεοδώρων). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση όλων των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται εντός γηπέδου σε φερέγγυο και αναγνωρισμένου κύρους ασφαλιστικό φορέα.

  - Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ, σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος

## ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ’ όσον αυτή κρίνει συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό.

## ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο

## ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από τους νόμους που προσδιορίζονται στη διακήρυξη και το Ελληνικό Δίκαιο .

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών εκτός αν ορίζεται από ειδική διάταξη Νόμου άλλο δικαστήριο.

## ΑΡΘΡΟ 17:Γλώσσα επικοινωνίας

Η Παρούσα Σύμβαση εχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

## ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

## Για την «Αναθέτουσα Αρχή» 			 		Για τον «Ανάδοχο»

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Διάφορα περιγραφικά έγγραφα